Zapalování SPARKER DC-CDI - montážní návod pro motocykl

Honda XLV600 TRANSALP

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka).

tab. 1 - výměna zapalování válce 1

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| rudý | černý/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| černý | zelený/žlutý | blokování |
| žlutý | žlutý | snímač 1 |
| modrý | zelený | zem motocyklu |
| oranžový | černý/žlutý | indukční cívky 1 |
| oranžový | černý/žlutý | indukční cívky 1 |

tab. 2 - výměna zapalování válce 2

| SPARKER DC-CDI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| rudý | černý/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| černý | zelený/žlutý | blokování |
| žlutý | modrý | snímač 2 |
| modrý | zelený | zem motocyklu |
| oranžový | černý/modrý | indukční cívky 2 |
| oranžový | černý/modrý | indukční cívky 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz