SPARKER DC-CDI - montážní návod pro náhradu zapalování SEM Amal Sweden

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER DC-CDI | původní zapalování | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| modrý | černý | černý z magneta | zem z magneta |
| žlutý | zelený | zelený z magneta | snímač |
|  | rudý |  | nikam nezapojovat !!!!! |
| zelený | oranžový | oranžový (bílý/rudý) | chcípák |
| modrý s očkem |  |  | zem motocyklu |
| oranžový |  |  | indukční cívka |
| rudý |  |  | klíčkem zapínaných + 12 V |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz