SPARKER DCCDIP2 race - montážní návod pro Honda TRX350 2000

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER DCCDIP2 race jsou barevně rozlišeny (viz tabulka).

| barva v přechodovém svazku DCCDIP2 | číslo pinu v konektoru | barva vodiče na motocyklu | název | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bílý | 1 |  | IC 2 | indukční cívka 1 |
| fialový | 2 | bílý (shurplug) | POWER OUT 1 | Power out 1 (ventilátor) |
| modrý/bílý | 3 | modrý/rudý | POWER OUT 2 | Power out 2 (kontrolka overheat) |
| zelený | 4 |  | M | motor serva výfuku |
| růžový | 5 |  | POWER OUT 3 | Power out 3 |
| šedý | 6 | světle modrý | TPS | snímač polohy škrtící klapky (TWS) |
| rudý | 7 | černý/zelený | SUPPLY +12V | napájení +12 V |
| bílý/modrý | 8 |  | STPS | snímač polohy serva výfuku |
| černý | 9 |  |  | RS232 (pin 2 v 9pin konektoru) |
| žlutý | 10 |  |  | RS232 (pin 3 v 9pin konektoru) |
| fialový/černý | 11 |  | POWER OUT 4 | Power out 4 |
| bílý/černý | 12 |  | POT | užvatelský potenciometr |
| žlutý | 13 | modrý/žlutý | PICK-UP 1 | snímač polohy klikové hřídele 1 |
| oranžový | 14 | černý/žlutý | IC 1 | indukční cívka 2 |
| modrý | 15 | zelený (shurplug) | GND | silová zem |
| modrý | 16 |  | GND | zem pro komunikační konektor (pin 5) |
| zelený | 17 |  | M | motor serva výfuku |
| oranžový | 18 |  |  | komunikační konektor (pin 9) |
| zelený/žlutý | 19 |  | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| bílý/rudý | 20 |  | + 5V | napájení snímačů |
| fialový | 21 |  |  | komunikační konektor (pin 1) |
| šedý/černý | 22 |  | INPUT 3 | multifunkční vstup 3 |
| světle modrý | 23 | zelený/bílý | SENSE GND | zem pro snímače |
| černý | 24 |  | INPUT 2 | multifunkční vstup 2 |
| šedý/rudý | 25 | černý/bílý | INPUT 1 | multifunkční vstup 1 (kill sv. source 12V) |
| hnědý | 26 |  | PICK-UP 2 | snímač polohy klikové hřídele 2 |

1) mezi piny 25 a 15 odpor 560 Ohm (pulldown pro KILL SWITCH)

2) mezi piny 6 a 20 odpor 560 Ohm (pullup pro TWS)

Producer address: 	IgniTech

Ceskobratrska 84

535 01 PRELOUC

Czech Republic

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz