Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl

CAGIVA ELEFANT 750

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | bílý | zem snímačů |
| modrý | černý | zem snímačů |
| hnědý | žlutý | snímač 2 |
| žlutý | rudý | snímač 1 |
| rudý | zelený / černý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | modrý | zem motocyklu |
| oranžový | bílý | indukční cívka 1 |
| bílý | černý / žlutý | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz