Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl

DUCATI 900SS

Zapojení

Původní konektory je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | pin na jednotce Magnetti Marelli (číslování: čelní pohled, zleva) | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | 1 | zem snímače |
| žlutý | 2 | snímač |
| rudý | 6 | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | 10 | zem motocyklu |
| oranžový | 11 | indukční cívka (zadní) |
| bílý | 9 | indukční cívka (přední) |

Pohled na originální jednotku:

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz