Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Honda CBR600 - starší typ

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | bílý s žlutým pruhem | zem snímače 1 |
| hnědý | žlutý | snímač 1 |
| modrý | bílý s modrým pruhem | zem snímače 2 |
| žlutý | modrý | snímač 2 |
| červený | černý s bílým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | zelený | zem motocyklu |
| oranžový | modrý se žlutým pruhem | indukční cívka 2, 3 |
| bílý | žlutý s modrým pruhem | indukční cívka 1, 4 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz