Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Honda VF750

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| žlutý | černý / žlutý (vedle černého) | snímač |
| modrý | černý / bílý (nad černým) | zem snímače |
| šedý | černý / světle zelený | NEUTRAL |
| černý | černý / zelený | spínač bočního stojánku |
| zelený / žlutý | černý / rudý | otáčkoměr |
| rudý | černý / bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| bílý | černý / žlutý | indukční cívka |
| oranžový | černý / modrý | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz