Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Kawasaki EL250 ELIMINATOR

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý | zem snímače |
| žlutý | žlutý | snímač |
| černý | zelený/černým | blokovací vstup |
| červený | hnědý | zapínaných + 12 V |
| modrý | černý/žlutý | zem motocyklu |
| oranžový | černý/bílý | indukční cívka 1, 4 |
| bílý | zelený/rudý | indukční cívka 2, 3 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz