Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl Kawasaki EN500

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka).

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý s bílým pruhem | zem snímačů |
| modrý | černý s červeným pruhem | zem snímačů |
| hnědý | modrý | snímač 2 |
| žlutý | žlutý | snímač 1 |
| černý | hnědý s bílým pruhem | blokovací vstup |
| červený | žlutý s červeným pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý se žlutým pruhem | zem motocyklu |
| oranžový | černý | indukční cívka 1 |
| bílý | zelený | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz