Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Kawasaki KZ500

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

Mezera mezi rotorem a snímači musí být cca. 0,4 mm.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | modrý | zem snímačů |
| modrý | rudý | zem snímačů |
| hnědý | žlutý | snímač 2, 3 |
| žlutý | černý | snímač 1, 4 |
| rudý | rudý se žlutým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý se žlutým pruhem | zem motocyklu |
| oranžový | černý | indukční cívka 1, 4 |
| bílý | zelený | indukční cívka 2, 3 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz