Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl Kawasaki LTD450

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý s bílým pruhem | zem snímačů |
| modrý | černý s červeným pruhem | zem snímačů |
| hnědý | modrý | snímač 2 |
| žlutý | žlutý | snímač 1 |
| černý | hnědý s bílým pruhem | blokovací vstup |
| červený | žlutý s červeným pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý se žlutým pruhem | zem motocyklu |
| oranžový | černý | indukční cívka 1 |
| bílý | zelený | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz