Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Kawasaki VN700

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý/žlutý | zem snímače 1 |
| modrý | černý/rudý | zem snímače 2 |
| hnědý | černý/bílý | snímač 2 |
| žlutý | černý | snímač 1 |
| černý | černý/bílý (v 6pinovém konektoru) | blokovací vstup |
| rudý | rudý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý/žlutý (v 6pinovém konektoru) | zem motocyklu |
| oranžový | černý | indukční cívka 1 |
| bílý | zelený | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz