Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Kawasaki W650

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý | snímač S- |
| žlutý | žlutý | zem snímače S+ |
| černý | zelený/černý | blokovací vstup |
| rudý | hnědý/bílý | zapínaných + 12 V |
| modrý | černý/žlutý | zem motocyklu |
| oranžový | zelený | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz