Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Kawasaki ZX400

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | červený s bílým pruhem | zem snímačů |
| modrý | žlutý s černým pruhem | zem snímačů |
| hnědý | modrý | snímač 2, 3 |
| žlutý | žlutý | snímač 1, 4 |
| černý | černý s bílým pruhem | blokovací vstup |
| červený | žlutý s červeným pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý se žlutým pruhem | zem motocyklu |
| oranžový | černý | indukční cívka 1, 4 |
| bílý | zelený | indukční cívka 2, 3 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz