Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Kawasaki ZX7R

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý s bílým pruhem | zem snímače |
| žlutý | žlutý | snímač |
| černý | zelený s černým pruhem | blokovací vstup |
| zelený se žlutým pruhem | černý s modrým pruhem | otáčkoměr |
| fialový | černý s rudým pruhem | palivové relé |
| červený | hnědý s bílým pruhem | zapínaných + 12 V |
| modrý | černý se žlutým pruhem | zem motocyklu |
| oranžový | černý | indukční cívka 1, 4 |
| bílý | zelený | indukční cívka 2, 3 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz