Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro

MZ Skorpion.

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | pin č. TCI-P | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| modrý | 16 | zelený s bílým pruhem | zem snímače |
| žlutý | 9 | modrý se žlutým pruhem | snímač |
| černý | 8 | hnědý | blokovací vstup (uzemněn) |
| červený | 13 | rudý/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | 14 | hnědý | zem motocyklu |
| oranžový | 1 | zelený/rudý + černý/žlutý | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz