Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Moto Guzzi NTX

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| SPARKER TCI | motocykl | původní zapalování (Bosch, Motoplat) | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| rudý | rudý | rudý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý s očkem |  | zelený/žlutý | zem motocyklu |
| hnědý | modrý | modrý | snímač 1 |
| bílý | zelený/černý | zelený | indukční cívka 1 |
| rudý | rudý | rudý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý s očkem |  | zelený/žlutý | zem motocyklu |
| žlutý | černý | modrý | snímač 2 |
| oranžový | černý/zelený | zelený | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz