Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Moto Guzzi Nevada 750

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | číslo pinu na DIGIPLEX Magnetti Marelli | pozn. |
| --- | --- | --- |
| žlutý | 2 | snímač (+) |
| modrý | 1 | zem snímač (-) |
| rudý | 6 | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | 10 | zem motocyklu |
| bílý | 9 | indukční cívka levý válec |
| oranžový | 11 | indukční cívka pravý válec |

Pohled na originální jednotku:

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz