Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Suzuki GS500E

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý/modrý | zem snímačů |
| hnědý | hnědý | snímač 2, 3 |
| žlutý | zelený/bílý | snímač 1, 4 |
| rudý | oranžový/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý/bílý | zem motocyklu |
| oranžový | bílý | indukční cívka 1, 4 |
| bílý | černý/žlutý | indukční cívka 2, 3 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz