Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Suzuki GSF1200

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | žlutý (žlutý/bílý) | zem snímače (S-) |
| žlutý | černý/modrý | snímač (S+) |
| zelený/žlutý | zelený/žlutý (černý/rudý) | otáčkoměr 1p/ot |
| červený | oranžový/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý/bílý | zem motocyklu |
| oranžový | černý/žlutý | indukční cívka 2, 3 |
| bílý | bílý | indukční cívka 1, 4 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz