Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Suzuki GSF400 Bandit

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý s modrým pruhem | zem snímačů |
| žlutý | hnědý | snímač |
| červený | oranžový se žlutým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý s bílým pruhem | zem motocyklu |
| oranžový | černý se žlutým pruhem | indukční cívka 2, 3 |
| bílý | bílý | indukční cívka 1, 4 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz