Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Suzuki GSF600 Bandit

Zapojení

Původní konektory je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | žlutý | zem snímačů (S-) |
| žlutý | černý s modrým pruhem | snímač (S+) |
| zelený se žlutým pruhem | černý s červeným pruhem | otáčkoměr 1p/ot |
| červený | oranžový se žlutým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý s bílým pruhem | zem motocyklu |
| oranžový | černý se žlutým pruhem | indukční cívka 2, 3 |
| bílý | bílý | indukční cívka 1, 4 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz