Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Suzuki GSX-R750

1993 až 1995

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | zelený (modrý) | snímač |
| žlutý | modrý (zelený) | zem snímače |
| zelený/žlutý | černý/rudý | otáčkoměr |
| rudý | oranžový/žlutý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| rudý | oranžový/modrý | plus pro sidestand relé |
| modrý | černý/bílý | zem motocyklu |
| bílý | bílý | indukční cívka 1, 4 |
| oranžový | černý/žlutý | indukční cívka 2, 3 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz