Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Suzuki GSX-R750

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý/modrý | snímač (S+) |
| žlutý | žlutý | zem snímače (S-) |
| zelený/žlutý | černý/rudý | otáčkoměr 1p/ot. |
| rudý | oranžový/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý/bílý | zem motocyklu |
| bílý | bílý | indukční cívka 1, 4 |
| oranžový | černý/žlutý | indukční cívka 2, 3 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz