Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Suzuki GSX500

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý s bílým pruhem | zem snímačů |
| hnědý | hnědý | snímač 2, 3 |
| žlutý | zelený s bílým pruhem | snímač 1, 4 |
| černý | černý s modrým pruhem | blokovací vstup |
| červený | oranžový s bílým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý s bílým pruhem | zem motocyklu |
| oranžový | bílý | indukční cívka 1, 4 |
| bílý | černý se žlutým pruhem | indukční cívka 2, 3 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz