Zapalování SPARKER - montážní návod pro motocykl

GZ125 MARAUDER

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| žlutý | modrý | snímač |
| červený | oranžový s bílým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý se bílým pruhem | zem motocyklu |
| oranžový | černý s žlutým pruhem | indukční cívka 1 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz