Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Suzuki RF600R

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | zelený | zem snímačů |
| žlutý | černý | snímač |
| zelený/žlutý | černý/rudý | otáčkoměr 1p/ot |
| rudý | oranžový/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý/bílý | zem motocyklu |
| oranžový | černý se žlutým pruhem | indukční cívka 2, 3 |
| bílý | bílý | indukční cívka 1, 4 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz