Zapalování SPARKER - montážní návod pro motocykl

VS1400 INTRUDER r.v. 1995

Na motocyklu VS1400 INTRUDER je originálně induktivní zapalování s elektronickou regulací předstihu. Skládá se principiálně z těchto částí: dvou snímačů, řídící jednotky (obsahuje silový spínací obvod a obvody řízení předstihu). Řídící jednotka je pak spojena s dvěmi indukčními cívkami. Dále řídící jednotka zapalování obsahuje vodiče pro připojení podtlakového čidla a vodič připojení startovacího relé.

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | bílý se zeleným pruhem | zem snímačů |
| hnědý | modrý | snímač 2 |
| žlutý | žlutý | snímač 1 |
| červený | oranžový s bílým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý se bílým pruhem | zem motocyklu |
| oranžový | černý s žlutým pruhem | indukční cívka 1 |
| bílý | bílý | indukční cívka 2 |

Po zapojení zapalování SPARKER TCI zbydou nezapojené čtyři vodiče. Tři vodiče připojení podlakového čidla (bílý s modrým pruhem, bílý se žlutým pruhem) a vodič připojení startovacího relé (černý). Podtlakové čidlo je možno odstranit, k zapalování SPARKER TCI ho nelze využít (signál podtlakového čidla slouží v původním zapalování k mírným úpravám předstihu v závislosti na podtlaku v sání - tyto úpravy ovlivňují zejména hodnoty zplodin hoření, starší verze motocyklu ho nemají). Vodič připojení startovacího relé je možné buď úplně odstranit z hlavního svazku nebo pouze zaizolovat (signál ze startovacího relé slouží v původním zapalování k nastavení chodu zapalování při startu - zapalování SPARKER TCI má tuto funkci implantováno v sobě bez nutnosti signálu ze startovacího relé).

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz