Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl

FJ1200 r. v. 92

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý | zem snímače |
| žlutý | šedivý | snímač |
|  | zelený s červeným pruhem | kontrolka paliva |
|  | červený se zeleným pruhem | spinač rezervy |
| černý | modrý se žlutým pruhem | blokovací vstup |
| fialový | modrý s rudým pruhem | relé palivové pumpy |
| červený | červený s černým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | šedivý | indukční cívka 1 |
| bílý | oranžový | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz