Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl FZ750

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý | zem snímačů |
| modrý | černý | zem snímačů |
| hnědý | šedivý (ze snímače) | snímač 2, 3 |
| žlutý | oranžový (ze snímače) | snímač 1, 4 |
| zelený | černý s bílým pruhem | blokování |
| červený | červený s bílým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | oranžový (na indukční cívku) | indukční cívka 1, 4 |
| bílý | šedivý (na indukční cívku) | indukční cívka 2, 3 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz