Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl FZR400

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | bílý s černým pruhem | zem snímače |
| žlutý | bílý s rudým pruhem | snímač |
| fialový | modrý se bílým pruhem | palivová pumpa |
| červený | rudý s černým (bílým) pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem |
| oranžový | šedý | indukční cívka 1 |
| bílý | oranžový | indukční cívka 2 |
| nezapojovat | modrý se žlutým pruhem | ref.pro měř. potenciometr 5 V |
| nezapojovat | bílý s rudým pruhem | běžec potenciometru |
| nezapojovat | bílý s černým pruhem | zem potenciometru |
| nezapojovat | černý se zeleným pruhem | motor přívěry |
| nezapojovat | černý s rudým pruhem | motor přívěry |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz