Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl FZR600

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | bílý s černým pruhem | zem snímače |
| žlutý | bílý s rudým pruhem | snímač |
| zeleno se žlutým pruhem | šedý (ve větším konektoru) | otáčkoměr 1p/ot |
| fialový | černý s modrým pruhem | palivová pumpa |
| černý | modrý se žlutým pruhem | blokátor |
| červený | rudý s černým (bílým) pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem |
| oranžový | šedý | indukční cívka 1 |
| bílý | oranžový | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz