Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl FZS1000 FAZER

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | FZS1000 FAZER | pin číslo | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| oranžový | šedý | 1 | indukční cívka 1 |
|  |  | 2 |  |
| žlutý | šedý | 3 | snímač |
| modrý | černý/modrý | 4 | zem snímače |
|  |  | 5 |  |
| zelený/žlutý | žlutý/černým | 6 | otáčkoměr 1p/ot |
| modrý | černý | 7 | zem |
| bílý | oranžový | 8 | indukční cívka 2 |
|  |  | 9 |  |
| šedý | světle modrý | 10 | spínač NEUTRAL |
|  | žlutý | 11 | TPS |
|  |  | 12 |  |
| červený | rudý/bílý | 13 | klíčkem zapínaných + 12 V |
|  | žlutý/zelený | 14 | pádový senzor |
|  |  | 15 |  |
|  | hnědý/černý | 16 |  |
|  | bílý/rudý | 17 | STPS |
|  |  | 18 |  |
| zelený | modrý | 19 | +5 V |
| fialový | modrý/rudý | 20 | palivová pumpa |
|  |  | 21 |  |
|  | modrý/černý | 22 |  |
|  | bílý | 23 | speed senzor |
|  |  | 24 |  |
|  | černý/žlutý | 25 | motor STPS |
|  | černý/rudý | 26 | motor STPS |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz