Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl FZS600

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| černý | černý (ve větším konektoru) | spínač bočního stojánku |
| šedý | světle zelený | spínač NEUTRAL |
| modrý | černý/modrý | zem snímače (S+) |
| žlutý | bílý/rudý | snímač (S-) |
| zeleno se žlutým pruhem | žlutý/černý | otáčkoměr 1p/ot |
| fialový | modrý/rudý | palivová pumpa |
| červený | rudý/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem |
| oranžový | oranžový | indukční cívka 1 (2 ????) |
| bílý | šedý | indukční cívka 2 (1 ????) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz