Zapalování SPARKER TCI a TCI-P - montážní návod pro motocykl

TDM 850

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
|  | modrý | +5V |
|  | žlutý | TPS |
|  | světle modrý | neutral |
|  | bílý | zař. rychlost 1 & 2 |
| modrý | černý/modrý | zem snímače |
| žlutý | modrý/žlutý | snímač |
| černý | černý | blokovací vstup |
| fialový | modrý/rudý | relé palivové pumpy |
| zelený/žlutý | žlutý/černý | otáčkoměr |
| červený | červený s bílým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý (vedle žlutý/černý) | zem motocyklu |
| oranžový | šedivý | indukční cívka 1 |
| bílý | oranžový | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz