Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl

XJ600 - starší typ

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Svazek vodičů ze zapalování SPARKER TCI je v 1/2 rozdělen na menší dva svazky. První svazek obsahuje dva vodiče pro snímač. Vodiče druhého svazku slouží k připojení napájecího napětí a indukčních cívek. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| žlutý | oranžový v menším konektoru | snímač 2 |
| hnědý | šedý v menším konektoru | snímač 1 |
| modrý | černý v menším konektoru | zem snímačů |
| zelený | černý/bílý | blokování |
| červený | červený/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| bílý | šedivý | indukční cívka 1 |
| oranžový | oranžový | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz