Zapalování SPARKER - montážní návod pro motocykl

XJ600N

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| žlutý | černý s červeným pruhem | snímač |
| modrý | černý se zeleným pruhem | zem snímače |
| zelený se žlutým pruhem | žlutý s černým pruhem | otáčkoměr |
| černý | modrý s černým pruhem | stojánkový spínač |
| šedivý | světle modrý | spínač neutral |
| bílý | modrý s rudým pruhem | relé palivové pumpy |
| červený | červený s černým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | šedivý | indukční cívka 1 |
| bílý | oranžový | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz