Zapalování SPARKER - montážní návod pro motocykl XJR1300

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka).

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. | pin TCIP4 |
| --- | --- | --- | --- |
| žlutý | bílý/rudý | snímač | 9 |
| modrý | bílý/zelený | zem snímače | 16 |
| zelený se žlutým pruhem | žlutý/černý | otáčkoměr | 15 |
| černý | černým | vstup blokování | 19 |
| rudý | rudý/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V | 13 |
| modrý | černý | zem motocyklu | 14 |
| oranžový | šedivý | indukční cívka 1 | 1 (10) |
| bílý | oranžový | indukční cívka 2 | 10 (1) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz