Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro XS400

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

Pozn.: při zapojování zapalování je třeba si dát pozor na to, že pro připojení snímačů jsou u tohoto motocyklu použity stejné barvy vodičů jako pro připojení indukčních cívkek (šedivý a oranžový).

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý | zem snímačů |
| hnědý | šedivý (ze snímače) | snímač 2 |
| žlutý | oranžový (ze snímače) | snímač 1 |
| červený | červený s bílým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | oranžový (na indukční cívku) | indukční cívka 1 |
| bílý | šedivý (na indukční cívku) | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz