Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro

Yamaha XT600E (1990-95).

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | pin č. TCI-P | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| modrý | 16 | zelený s bílým pruhem | zem snímače |
| žlutý | 9 | modrý se žlutým pruhem | snímač |
|  | 12 | šedý | kontrolka řazení |
| černý | 8 | černý s bílým pruhem | blokovací vstup |
| červený | 13 | červený s bílým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | 14 | černý | zem motocyklu |
| oranžový | 1 | oranžový | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz