Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl

XV1000 Virago do r. v. 89

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Součástí zapalování jsou protikusy konektorů. Do původního zapalování vedou ještě tři vodiče ze snímače podtlaku v sání. K našemu zapalování tento snímač nelze připojit. To však nemá na funkci zapalování téměř žádný vliv - snímač podtlaku koriguje předstih zejména s ohledem na emise škodlivin, pro výkon motoru nemá praktický význam.

| zapalování SPARKER | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | červený | zem snímače 1 |
| hnědý | modrý | snímač 1 |
| modrý | hnědý | zem snímače 2 |
| žlutý | zelený | snímač 2 |
| zelený | černý s bílým pruhem | blokovací vstup |
| červený | červený s bílým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | oranžový | indukční cívka 2 |
| bílý | šedivý | indukční cívka 1 |

Poznámka:

do původního zapalování jsou připojeny dva stejné vodiče (červený s bílým pruhem) - jeden slouží pro napájení zapalování a druhý pro připojení snímače podtlaku v sání. Pro napájení nového zapalování je třeba použít ten na kterém se po zapnutí motocyklu objeví +12V.

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz