Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl

XV1100 Virago

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| černý | modrý/žlutý | blokování |
| žlutý | šedý - v malém konektoru | snímač |
| modrý | černý (černý/modrý) - v malém konektoru | zem snímače |
| fialový | modrý/rudý | relé plivové pumpy |
| rudý | rudý/černý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| bílý | oranžový | indukční cívka |
| oranžový | šedý | indukční cívka |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz