Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl

XV250 r. v. 92

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | bílý/zelený | zem snímače |
| žlutý | bílý/rudý | snímač |
| černý | modrý/žlutý | blokovací vstup |
| červený | rudý/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | šedý | indukční cívka 1 |
| bílý | oranžový | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz