Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Yamaha XVS650 Dragstar

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý/modrý | zem snímače |
| žlutý | šedý | snímač S- |
| černý | modrý/černý (černý) | blokování |
| fialový | modrý/rudý | palivové relé |
| rudý | rudý/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | šedý | indukční cívka 1 |
| bílý | oranžový | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz