Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro Yamaha YXZ400

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| zelený | černý/bílý | blokování |
| žlutý | oranžový | snímač 2 |
| modrý | černý | zem snímače |
| hnědý | šedý | snímač 1 |
| červený | červený s bílým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| bílý | šedý | indukční cívka 1 |
| oranžový | oranžový | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz