Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl

YZF R1

Zapojení

Původní konektory je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| modrý | černý/modrý | zem snímače |
| žlutý | šedý (v menším konektoru) | snímač |
| zelený/žlutý | žlutý/černý | otáčkoměr |
| černý | černý (v menším konektoru) | blokovací vstup |
| fialový | modrý/rudý | relé palivové pumpy |
| rudý | rudý/bílý | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem motocyklu |
| oranžový | šedý | indukční cívka 1 |
| bílý | oranžový | indukční cívka 2 |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz