Zapalování SPARKER TCI - montážní návod pro motocykl YZF750R

Zapojení

Původní konektor je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| zapalování SPARKER TCI | motocykl | pozn. |
| --- | --- | --- |
| černý | modrý se žlutým pruhem | blokátor |
| modrý | bílý s černým pruhem | zem snímače |
| žlutý | bílý s rudým pruhem | snímač |
| zeleno se žlutým pruhem | žlutý s černým pruhem | otáčkoměr 1p/ot |
| fialový | modrý s rudým pruhem | palivová pumpa |
| červený | rudý s černým pruhem | klíčkem zapínaných + 12 V |
| modrý | černý | zem |
| oranžový | šedý | indukční cívka 1 |
| bílý | oranžový | indukční cívka 2 |

pozn. :	odstranit výfukovou přívěru, zbylé vodiče nezapojovat

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz