SPARKER TCIP4 - montážní návod pro motocykl Harley Davidson

Zapojení

Původní konektory je třeba odstřihnout. Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCIP4 jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování je protikus konektoru.

1)

| barva v přechod. svazku TCIP4 | číslo pinu IGNITECH | barva vodiče na motocyklu | název | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oranžový | 1 | modrý (do IC) | IC 1 | indukční cívka pro válce 1,4 |
| žlutý/černý | 2 |  | IC 3 | standardně neobsazeno |
| fialový | 3 |  | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
| zelený | 4 |  | M | motor polohy serva |
| zelený | 5 |  | M | motor polohy serva |
| šedý | 6 |  | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
| modrý | 7 |  | SENSE GND | zem snímačů (použito pro povolení startu) |
| černý | 8 |  | INPUT 1 | multifunkční vstup 1 (blokování) |
| žlutý | 9 | zelený (z hall sensoru) | CKPS (1) | vstup snímače polohy klikové hřídele (1) |
| bílý | 10 |  | IC 2 | indukční cívka pro válce 2,3 |
| rudý/černý | 11 |  | IC 4 | standardně neobsazeno |
| modrý/bílý | 12 |  | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení (použit pro dekompresor) |
| rudý | 13 | báílý (z IC) | + 12 V | napájení 12 V |
| modrý | 14 | černý | GND | zem |
| zelený/žlutý | 15 |  | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| modrý | 16 | černý (z hall senszoru) | SENSE GND | zem snímačů |
| bílý/rudý | 17 | rudý (z hall senzoru) | + 5 V | napájení snímačů |
| bílý/modrý | 18 |  | STPS | snímač polohy serva |
| šedý/rudý | 19 |  | INPUT 2 | multifunkční vstup 2 (použit pro start. tl.) |
| hnědý | 20 |  | CKPS (2) | vstup snímače polohy klikové hřídele (2) |

1)

| barva v přechod. svazku TCIP4 | číslo pinu IGNITECH | barva vodiče na motocyklu | název | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oranžový | 1 | pink | IC 1 | indukční cívka pro válce 1,4 |
| žlutý/černý | 2 |  | IC 3 | standardně neobsazeno |
| fialový | 3 |  | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
| zelený | 4 |  | M | motor polohy serva |
| zelený | 5 |  | M | motor polohy serva |
| šedý | 6 |  | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
| modrý | 7 |  | SENSE GND | zem snímačů (použito pro povolení startu) |
| černý | 8 |  | INPUT 1 | multifunkční vstup 1 (blokování) |
| žlutý | 9 | zelený (z hall sensoru) | CKPS (1) | vstup snímače polohy klikové hřídele (1) |
| bílý | 10 |  | IC 2 | indukční cívka pro válce 2,3 |
| rudý/černý | 11 |  | IC 4 | standardně neobsazeno |
| modrý/bílý | 12 |  | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení (použit pro dekompresor) |
| rudý | 13 | fialový/bílý, bílý (do IC) | + 12 V | napájení 12 V |
| modrý | 14 | černý | GND | zem |
| zelený/žlutý | 15 |  | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| modrý | 16 | černý /bílý (z hall senszoru) | SENSE GND | zem snímačů |
| bílý/rudý | 17 | rudý (z hall senzoru) | + 5 V | napájení snímačů |
| bílý/modrý | 18 |  | STPS | snímač polohy serva |
| šedý/rudý | 19 |  | INPUT 2 | multifunkční vstup 2 (použit pro start. tl.) |
| hnědý | 20 |  | CKPS (2) | vstup snímače polohy klikové hřídele (2) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz