Zapalování SPARKER TCIP4 - montážní návod pro motocykl

Honda CBR600 2000

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCIP4 jsou barevně rozlišeny (viz tabulka). Součástí zapalování jsou protikusy konektorů.

| barva v přechodovém svazku TCIP4 | číslo pinu v konektoru | barva vodiče na motocyklu | název | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oranžový | 1 | modrý/černý | IC 1 | indukční cívka pro válce 1,4 |
|  | 2 | rudý/modrý | IC 3 | standardně neobsazeno |
| fialový | 3 |  | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
| zelený | 4 |  | M | motor polohy serva |
| zelený | 5 |  | M | motor polohy serva |
| šedý | 6 | žlutý/modrý | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
|  | 7 |  |  | neobsazeno |
| černý | 8 | zelený/bílý | INPUT 1 | vstup 1 (použito pro side stand) |
| žlutý | 9 | žlutý | CKPS (1) | snímač polohy klikové hřídele (1) |
| bílý | 10 | žlutý/bílý | IC 2 | indukční cívka pro válce 2,3 |
|  | 11 | rudý/žlutý | IC 4 | standardně neobsazeno |
|  | 12 |  | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení |
| rudý | 13 | černý/bílý | + 12 V | napájení 12 V |
| modrý | 14 | zelený | GND | zem |
| zelený/žlutý | 15 | žlutý/zelený | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| modrý | 16 | bílý/žlutý, modrý | SENSE GND | zem snímačů |
| bílý/rudý | 17 | žlutý/črný | + 5 V | napájení snímačů |
| bílý/modrý | 18 |  | STPS | snímač polohy serva |
|  | 19 | světle zelený | INPUT 2 | vstup 2 (použito pro neutral) |
| hnědý | 20 |  | CKPS (2) | snímač polohy klikové hřídele (2) |

Adresa výrobce: 	IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz