Zapalování SPARKER TCIP4 - montážní návod pro motocykl

Moto Guzzi s originální jednotkou Digiplex

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER TCIP4 jsou barevně rozlišeny (viz tabulka).

| barva v přechodovém svazku TCIP4 | číslo pinu v konektoru TCIP4 | číslo pinu na DIGIPLEX | název | popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oranžový | 1 | 11 | IC 1 | indukční cívka pro válce 1,4 |
| žlutý/černý | 2 |  | IC 3 | standardně neobsazeno |
| fialový | 3 |  | FUEL PUMPE RELAY | výstup pro palivové relé |
| zelený | 4 |  | M | motor polohy serva |
| zelený | 5 |  | M | motor polohy serva |
| šedý | 6 |  | TPS | snímač polohy škrtící klapky |
| modrý | 7 |  | SENSE GND | zem snímačů |
| černý | 8 |  | INPUT 1 | multifunkční vstup 1 (blokování) |
| žlutý | 9 | 2 | CKPS (1) | vstup snímače klikové hřídele (1) |
| bílý | 10 | 9 | IC 2 | indukční cívka pro válce 2,3 |
| rudý/černý | 11 |  | IC 4 | standardně neobsazeno |
| modrý/bílý | 12 |  | GEAR SHIFT LIGHT | kontrolka řazení |
| rudý | 13 | 6 | + 12 V | napájení 12 V |
| modrý | 14 | 10 | GND | zem |
| zelený/žlutý | 15 |  | TACHO | výstup pro otáčkoměr |
| modrý | 16 | 1 | SENSE GND | zem snímačů |
| bílý/rudý | 17 |  | + 5 V | napájení snímačů |
| bílý/modrý | 18 |  | STPS | snímač polohy serva |
| šedý/rudý | 19 |  | INPUT 2 | multifunkční vstup 2 |
| hnědý | 20 |  | CKPS (2) | vstup snímače klikové hřídele (2) |

Číslování pinů v konektoru Digiplex:

Adresa výrobce: 	IgniTech

Chrudimská 1739

535 01 PŘELOUČ

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz